## Slide 2: RARP — 1984

## Slide 3: BOOTP — переход на UDP

## Slide 4: DHCP — автоматизация
Усовершенствованный BOOTP.
Новые технологии:
IPv4 — выделяется свободный
маска и шлюз — готовый выход в Интернет
DNS сервера, имя домена, время аренды
другие опции — MTU, Time server и др.
Разные наборы опций для разных типов клиентов.

## Slide 5: Формат пакета DHCP

## Slide 6: Получение IP адреса по DHCP

## Slide 7: ООО «Спектр»

## Slide 8: Логическая схема сети

## Slide 9: Текущая конфигурация DHCP
Изначально DHCP настроен просто:
выдается IP, маска подсети, шлюз
указан один DNS сервер, он же шлюз
время аренды — 1 час
subnet 10.3.10.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.3.10.50 10.3.10.254;
option domain-name-servers 10.3.10.1;
option routers 10.3.10.1;
option broadcast-address 10.3.10.255;
default-lease-time 3600;
max-lease-time 7200; }

## Slide 10: Что можно улучшить?
сервер времени
часовой пояс
домен
запретить маршрутизацию клиентам
уменьшить MTU для VPN
указать статический адрес Windows серверу
настроить DDNS

## Slide 11: Что такое DDNS?
удобство управления сетью – имена внутренних хостов вместо IP-адреса
Настройка:
создать ключ для взаимодействия DHCP и DNS серверов
добавить конфигурацию в DHCP и DNS
создать файлы прямой и обратной зон
zone 03.Spektr.lcl. { primary 10.3.10.1; key updater; }
zone 3.10.in-addr.arpa. { primary 10.3.10.1; key updater; }

## Slide 12: Общая стоимость сети
Стоимость пассивного оборудования 14 617,00 р.
Стоимость активного оборудования 230 000,00 р.
Стоимость программного обеспечения 147 000 р.
Итоговая стоимость оборудования и ПО составляет 391 617,00 р.

## Slide 13: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дальнейшем развитии сети можно добавить:
Резервный сервер DHCP на Windows Server;
Резервный DNS сервер на Windows сервер;
Настроить DHCP Snooping на коммутаторе для защиты от атак на DHCP.